Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk

Identifikačné údaje uchádzača

V súlade s výpisom z Obchodného registra

| Názov spoločnosti | *) |
| --- | --- |
| Sídlo alebo miesto podnikania | *) |
| Právna forma | *) |
| Zápis uchádzača v Obchodnom registri označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie | *) |
| IČO | *) |
| IČ DPH | *) |
| PSČ | *) |
| Mesto | *) |
| Štát | *) |
| Štatutárny zástupca | *) |
| Titul | *) |
| E-mail | *) |
| Telefón | *) |

*) vyplniť

| Meno a priezvisko, titul: |  |
| --- | --- |
| Funkcia: |  |
| Dátum a miesto: |  |

Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

v ......................., dňa ....................................

.........................................................

pečiatka, meno a podpis 											uchádzača

Príloha č. 2. k Výzve na predkladanie ponúk

návrh uchádzača naplnenie kritéria  určenéhona  vyhodnotenie ponúk

      - Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................

      - Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................

      - IČO : ..................................................................

      - Názov zákazky : „Automatická valcovacia linka“

      - Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného vyhlasovateľom  :

=.....................................................................................,....... Euro Uchádzač uvedie cenu na dve desatinné miesta v Euro bez DPH

v ......................., dňa ....................................

.........................................................

pečiatka, meno a podpis 											uchádzača

Príloha č. 3 k  Výzve na predkladanie ponúk

Tabuľku technických údajov - návrh uchádzača

      - Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................

      - Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................

      - IČO : ..................................................................

      - Názov zákazky : „Automatická valcovacia linka“

      - Názov výrobcu a typové označenie : ......................................................................................

| Počet celkov : 1 ks |
| --- |
| opis | Požadovaná hodnota | Jednotka | Ponukana hodnota uchádzačom |
| Linka je určená na valcovanie za tepla | áno | - |  |
| Materiály valcované za tepla | min. S235, S355, S500MC, S700MC | - |  |
| Maximálna pevnosť v ťahu | min. 900 až do hrúbky 6 mm a min. 700 až do hrúbky 12 mm | N/mm2 |  |
| Maximálny limit sklzu | Min. 720 až do hrúbky 6 mm a , 560 až do hrúbky 12 mm | N/mm2 |  |
| Minimálna hrúbka | max. 2 | mm |  |
| Maximálna hrúbka | min. 12 | mm |  |
| Minimálna šírka zvitku | max. 500 | mm |  |
| Maximálna šírka zvitku | min. 2 000 | mm |  |
| Maximálna hmotnosť zvitku | min. 30 | t |  |
| Maximálny vonkajší priemer zvitku | min. 2 100 | mm |  |
| Vnútorný priemer zvitku v typizovaných rozmeroch | 508 a 610 a 760 a 850 s podložkami | mm |  |
| Systém riadenia odvíjania | Obojstranné optické | - |  |
| Minimálna dĺžka plechu | max. 500 | mm |  |
| Maximálna dĺžka plechu | min. 12 000 | mm |  |
| Maximálna výška balenia | min. 500 | mm |  |
| Maximálna hmotnosť balenia | min. 5 000 | kg |  |
| Režim balenia | Nebalené stohy | - |  |
| Tolerancia rezania | max. ±0,7 mm do dĺžky plechu 2 000 mm, ďalších 0,2 mm na každých pridaných 1 000 mm | mm |  |
| Tolerancia stohovania | max. ±1 mm medzi plechmi, max. ± 2 mm v rovnakom balení | mm |  |
| Maximálna pracovná rýchlosť | min. 6 m/min. pri hrúbke od 30 do 40 mm min. 8 m/min. pri hrúbke od 24 mm do 30 mm min. 12 m/min. pri hrúbke do 24 mm | m/min |  |
| Maximálna rýchlosť pohybu materiálu | min. 12 | m/min |  |
| Smer linky | Sprava doľava | - |  |
| Farba linky | Pevné časti – modré Pohyblivé časti - oranžové | - |  |
| Maximálny príkon linky | max. 900 | kW |  |
| Maximálna spotreba elektriny | max. 700 | kVA |  |
| Tlak vzduchu | min. 7 | bar |  |
| Napätie | 400 V pri 50 Hz | V |  |
| Rozpätie pracovnej teploty | min 5 – max 40 | ᵒC |  |
| Počet pracovných zmien | min. 2 | zmena |  |
| Výkon linky na jednu zmenu | min. 200 | t |  |
| Prívodný vozík zvitkov | Počet staníc na zvitky | min. 2 | min. 2 |  |
|  | Oceľová konštrukcia v podobe vozíka so sedlom | áno | áno |  |
|  | Hydraulický pohyb nahor / nadol | áno | áno |  |
|  | Hydraulický pohyb smerom dnu a von | áno | áno |  |
|  | Sedlo v tvare písmena ,,V“ | áno | áno |  |
|  | Stanice na zvitky umiestnené na úrovni podlahy | áno | áno |  |
| Dvojitý odvíjač s posuvnou základňou s vymedzovacími vložkami pre rôzne vnútorné priemery zvitku | Počet protiľahlých rámov s nezávislými motorizáciami | min. 2 | ks |  |
|  | Rámy s hlavnými prevodmi vybavené mazaním prevodov a ložísk | áno | - |  |
|  | Odvíjanie zhora | áno | - |  |
|  | Možnosť spätného navíjania | áno | - |  |
|  | Vynútené mazanie prevodov a ložísk | áno | - |  |
|  | Elektronický merač | áno | - |  |
|  | Pohotovostná pneumatická záporná brzda | áno | - |  |
|  | Posuvná základňa | min. +/- 150 | mm |  |
|  | Maximálne nastaviteľné špecifické zadné napätie | min. 3 | N/mm2 |  |
|  | Protiľahlé vretená | min. 2 | ks |  |
|  | Počet krokov na zmenu vnútorného priemeru od minimálneho po maximálny priemer | max. 5 | kroky |  |
| Vstupný blok | Prítlačný motorizovaný valec, ktorý pomáha pri odvíjaní v rámci vinutia pásu linkou | áno | - |  |
|  | Motorizácia prítlačného valca hydraulickým motorom | áno | - |  |
|  | Rameno prítlačného valca poháňajú hydraulické valce | áno | - |  |
|  | Ohybový valec na ohýbanie prednej časti pásu oproti platni na otváranie zvitku | áno | - |  |
|  | Ohybový valec voľnobežný | áno | - |  |
|  | Monitorovanie vstupného pásu | áno | - |  |
| Hydraulická platňa na otváranie zvitku s hydraulickým vymedzovacím valcom | Otváranie zvitku z prednej časti | áno | - |  |
|  | Pohyb platne nahor a nadol s pomocou hydraulických valcov | áno | - |  |
|  | Pohyb platne dnu a von s pomocou hydraulických valcov | áno | - |  |
|  | Otváranie prednej časti zvitku s pomocou temperovanej čepele | áno | - |  |
|  | Rozpoznanie materiálu fotobunkou | áno | - |  |
|  | Vymedzovací valec pomáha pri prechode prednej časti pásu cez prítlačný valec | áno | - |  |
|  | Pohyb nahor a nadol zabezpečuje hydraulický valec | áno | - |  |
| Vyrovnáč | Temperované valce | min. 1 + 1 | ks |  |
|  | Automatický motorizovaný vystreďovací pohyb | áno | - |  |
|  | Vstupný prítlačný valec disponuje nezávislou motorizáciou | áno | - |  |
|  | Tvrdený temperovaný valec | min. 2 | ks |  |
|  | Vertikálny pohyb horného valca zabezpečuje hydraulický valec | áno | - |  |
|  | Tvrdené a temperované oceľové valce s priemerom | min. 5 | ks |  |
|  | Predvolené umiestnenie horných valcov závisí od hrúbky | áno | - |  |
|  | Rady pevných spodných záložných valcov | min. 3 | rady |  |
|  | Rady pevných horných záložných valcov | min. 3 | rady |  |
|  | Pevná pripájacia platňa | áno | - |  |
| Kefovania, odsávania a zhromažďovania prachu | Motorizované kefy na kovovom hriadeli a podporných ložiskových jednotkách | min. 2 | ks |  |
|  | Materiál štetín kief | min. z karbidu kremíka | - |  |
|  | Kefy musia mať vymeniteľné dielce na ktorých sú umiestené štetiny | áno |  |  |
|  | Pripojenie hriadeľa spojkou | áno | - |  |
|  | Pohon každej kefy elektromotorom s meničom | áno |  |  |
|  | Maximálny výkon pohonu každej kefy | min. 22 kW | kW |  |
|  | Mobilné odsávania | áno | - |  |
|  | Prevádzková rýchlosť ventilátora | min. v intervale od 600 – do 900 | ot./min |  |
|  | Puzdrový filter pozostávajúci z kovového boxu | min. 1 | ks |  |
|  | Zásobník | min. 2 | ks |  |
|  | Zoskupenie motorizovaného odstredivého ventilátora s pásovým prevodom | min. 1 | ks |  |
|  | Kapacita ventilátora | min. 10 000 | Nm3/h |  |
|  | Komín na odvod vzduchu | áno | - |  |
|  | Výška dosahu emisií | min. 15 000 | mm |  |
| Hydraulický nôž na zastrihávanie jazykov zvitkov | Hydraulický rez | áno | - |  |
|  | Rezanie zo spodnej strany | áno | - |  |
|  | Rezacie ostria | min. 4 | ks |  |
|  | Automatická úprava rozstupu čepelí | áno | - |  |
|  | Motorizovaný box na odpad | áno | - |  |
|  | Maximálna dĺžka odpadu | max. 500 | mm |  |
| Elektronické a elektrické zariadenia, softwéry, riadiace systémy | Hlavné motory jednosmerné s konvertormi | 400 V ± 10 % 50 Hz | - |  |
|  | Softvér na úplnú automatizáciu technológií | áno | - |  |
|  | Bezpečnostný mechanizmus pri zlyhaní systému | áno | - |  |
|  | Automatizovaný zber údajov z celej linky | áno | - |  |
|  | Systémové úrovne – 2 - dohľadová kontrola a získavanie dát | áno | - |  |
|  | Systém komunikácie medzi všetkými elektronickými zariadeniami | áno | - |  |
|  | Všetky výstupy systému okamžite odosielané do servra kancelárie riadenia výroby | áno | - |  |
|  | Všetky stroje vybavené riadiacim pultom | áno | - |  |
|  | Všetky senzory pripojené riadiaceho pultu a odosielané informácie do systému riadenia výroby | áno | - |  |
|  | Blok elektrických rozvádzačov | áno | - |  |
|  | Ochrana plexisklom | áno | - |  |
|  | Chladenie elektrických blokov vzduchotechnikou | áno | - |  |
|  | Vnútorné osvetlenie elektrických kabín | áno | - |  |
|  | Elektrický prívod zo spodnej strany | áno | - |  |
|  | Krytie elektrických systémov | min. IP 23 | - |  |
|  | Počítač napojený do riadiaceho pultu priamo vo výrobnej hale pripojený do riadiaceho systému a splňujúci požiadavky pracovného prostredia vo výrobnej hale | min. 1 | ks |  |
|  | Systém Microsoft Windows alebo kompatibilný | áno | - |  |
|  | Elektronické navádzanie a usmerňovanie pásu počas celého výrobného cyklu | áno | - |  |
|  | Okamžité zobrazenie vstupných a výstupné parametrov materiálu, stavu a všetkých parametrov technológií, stavu výrobného procesu | áno | - |  |
|  | Zdieľaná diagnostika výbornej linky – monitorovanie a odstránenie možných porúch prostredníctvom lokálnej siete (vybavenie všetkých elektronických zariadení internetovou prípojkou) | áno | - |  |
| Cena za celý predmet zákazky v Euro bez DPH |  |

Prílohy :

v ......................., dňa ....................................		.........................................................

pečiatka, meno a podpis

uchádzača